## Slide 1
ELABORACIÓN DE VINO ARTESANAL DE PIÑA
Naryi Camila Araujo, Nasly Dayana Diaz, Camilo Andres Rojas, David Alejandro Salas, Valentina Montes, Selena Suaza, Nathaly Grisales, Valentina Espitia, Sarai Suarez y Karolay Katherine Martínez
INTRODUCCIÓN
Se elaboró vino de piña mediante el proceso de fermentación alcohólica, escogiendo esta fruta por su alto contenido de azúcares, su agradable sabor y su amplia disponibilidad en el Valle del Cauca. El objetivo principal del trabajo no fue únicamente obtener vino, sino también evaluar y analizar tanto el zumo de piña utilizada como el producto final, realizando análisis físico-químico que permitió determinar su calidad y características. En el laboratorio se llevaron a cabo pruebas que facilitaron la comparación entre el zumo inicial y el vino obtenido, observando los cambios generados durante la fermentación. De esta manera, el proyecto buscó mostrar la viabilidad de la piña como base para la elaboración de vino artesanal y contrastar sus resultados con parámetros establecidos de calidad, logrando un producto innovador y representativo.
RESULTADOS
CONCLUSIONES
Se concluye que el proceso de fermentación fue exitoso, ya que se logró obtener un vino de piña con muy buena calidad. Los valores físico-químicos, como la densidad (0,9922 g/mL), el pH 3,485), los grados Brix (6,1°), la acidez (0,4964 %) y el grado alcohólico (8°), estuvieron dentro de los rangos esperados, lo que demuestra que el proceso se realizó correctamente. El resultado final refleja el esfuerzo y la dedicación en cada etapa, dando como producto un vino con buen equilibrio entre dulzura, acidez y alcohol. Además, este trabajo muestra que con una buena técnica y cuidado, es posible elaborar un vino artesanal de excelente calidad.
BIBLIOGRAFÍA
PROGRAMA TÉCNICO EN
ANÁLISIS DE MUESTRAS QUÍMICAS
METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DE VINO
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTO FINAL (°Brix, pH, acidez, densidad y
alcohol)
Parámetros fisicoquímicos | Valor calculado | Valor de referencia en zumo de piña | Referencia
Densidad | 1,033 g/mL | > 1,045 g/mL | AEBO (2007)
pH | 3,91 | 3,8-4,0 | ASOZUMOS (NA)
°Brix | 14 | min 11,2 | AEBO (2007)
% acidez | 0,5 (ac. Cítrico) | 0,5-1,6 | Silva Desiree (2017)
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. (8 de Diciembre de 2007). Real Decreto 1518/2007, de 16 de noviembre, por el que se establecen parámetros mínimos de calidad en zumos de frutas y los métodos de análisis aplicables. Obtenido de Agencia estatal boletin oficial de estado: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-21091
ASOZUMOS. (NA de NA de NA). Guía de Aplicación del Sistema APPCC en la industria de zumos de frutas. Obtenido de Guía de Aplicación del Sistema APPCC en la industria de zumos de frutas: https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/ASOZUMOS.pdf
Boondaeng, A., Kasemsumran, S., Ngowsuwan, K., Vaithanomsat, P., Apiwatanapiwat, W., Trakunjae, C., Janchai, P., Jungtheerapanich, S., & Niyomvong, N. (2022). Fermentation Condition and Quality Evaluation of Pineapple Fruit Wine. Fermentation, 8(1). https://doi.org/10.3390/fermentation8010011
ICONTEC. (2000). NTC 708: Bebidas alcohólicas. Vinos de frutas (5ª actualización). Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. https://tienda.icontec.org/gp-bebidas-alcoholicas-vinos-de-frutas-ntc708-2000.html
Ningli, Q., Lina, M., & Liuji, L. (2017). Production and Quality Evaluation of Pineapple Fruit Wine. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 8(February 2018), 68–74. https://doi.org/10.1088/1755-1315
Queiroz, G. A. de, Rabelo, A. G. S., & Santos, S. K. de M. (2019). Characterization and optimization of production process of alcoholic fermentation of pineapple. Revista Eletrônica Em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental, 23, 30. https://doi.org/10.5902/2236117037891
Silva Desiree, P.-J. D. (2017). EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DE CONCENTRADO DE PIÑA . Revista Científica A.S.A , 59-73.
Parámetros fisicoquímicos | Valor calculado | Valor de referencia en vino de piña | Referencia
Densidad | 0,9922 g/mL | 0,9550 g/mL | Queiroz et al. (2019)
pH | 3,485 | 3,52 2.8-4.0* | Ningli et al. (2017) ICONTEC (2000)
°Brix | 6,1 | 6,0 | Queiroz et al. (2019)
% acidez | 0,4964 (ac. Cítrico) | 0,384 – 0,448 | Boondaeng et al. (2022)
°Alcohol | 8,0 | 8,1 > 6 * | Queiroz et al. (2019) ICONTEC (2000)
Tabla 1. Resultados parámetros físico químicos de zumo de piña
Tabla 2. Resultados parámetros físico químicos de vino de piña
*Norma técnica colombiana para vino de frutas