## Slide 1: Estequiometría y soluciones
Lina Maria Eraso
Técnico en Aplicación de procedimientos de laboratorio químico

## Slide 2: Numero de Avógrado y la mol
En cualquier situacion real, se manejan muestras grandes que contienen una enorme cantidad de átomos. Por consiguiente, es necesario tener una unidad especial para referirse a una gran cantidad de átomos.
La unidad SI (sistema internacional) para cantidad de sustancia es la mol
Una mol representa una cantidad de partículas (átomos, moléculas o iones) igual al número de átomos que hay en 12g de carbono-12.

## Slide 3: Numero de Avogrado y la mol
Una mol representa una cantidad de partículas (átomos, moléculas o iones) igual al número de átomos que hay en 12g de carbono-12.
Ese número es y se llama número de Avogadro (Na)
En otras palabras, una mol de cualquier sustancia contiene 6,022 × 10²³ partículas de esa sustancia.
Una mol de helio consta 6,022 × 10²³ átomos de He

## Slide 4: Masa molar
La masa molar nos dice cuánto pesa un mol de átomos de ese elemento, pero ahora en gramos.
Ejemplo:
La masa molar del oxigeno es 16 g/mol.
La masa molar del carbono es 12 g/mol.
EJEMPLO
¿Cuántas moles de átomos hay en 136,9 g de hierro metálico?

## Slide 5: Ejemplos
¿Cuántos átomos hay en 2.451 moles de hierro?

## Slide 6: Masa molecular
¿Cuántas a) moles de O2, b) moléculas de O2 y c) átomos de O hay en 40.0 g de oxígeno gaseoso (dioxígeno) a 25 °C?
La masa molecular nos dice cuánto pesa un mol de moléculas de una sustancia.
Notes: Establecemos los factores unitarios que necesitamos a partir de las igualdades siguientes: a) la masa de una mol de O2 es de 32.0 g (masa molar O2 = 32.0 g/mol); b) una mol de O2 tiene 6,022 × 10²³ moléculas de O2; c) una molécula de O2 tiene dos átomos de O.

## Slide 7: ACTIVIDAD
Calcule la masa en gramos y kilogramos de 1.922 moles de
2. En un experimento se requieren 1.24 moles de H-O-O-H. ¿Qué masa en gramos debe pesarse de esta sustancia?
3. ¿Cuántas moles de hidrógeno hay en 167 g de propano? C3H8
4. Calcule el porcentaje en masa de hierro en el fosfato de hierro(II) (Fe3(PO4)2)

## Slide 8: Estequiometría de reacción
La estequiometría es el estudio cuantitativo de reactivos y productos en una reacción
química.
Para calcular la cantidad de producto formado en una ecuación utilizamos moles.
método del mol o moléculas (ambas correctas)

## Slide 9: Estequiometría de reacción
Factores de conversión estequiométricos o relaciones estequiométricas

## Slide 10: Estequiometría de reacción
Con base en la ecuación precedente, ¿cuántas moléculas de O2 reaccionan con 47 moléculas de CH4?

## Slide 11: Ejercicio
¿Cuántos gramos de agua pueden producirse si reaccionan 80 gramos de metano con un exceso de oxígeno (esto es, más de la cantidad de oxígeno que se necesita)?

## Slide 12: Ejercicio
Calcule la masa de oxígeno que se necesita para reaccionar por completo con 1.20 moles
de CH4.

## Slide 13: Ejercicio
Calcule la masa necesaria de O2 para reaccionar por completo con 24.0 g de CH4.

## Slide 14: INFORME

## Slide 15
Disoluciones químicas
Una solución se define como una mezcla homogénea, a nivel molecular, de dos o más sustancias en la cual no ocurre la separación de fases
Composición
Un solvente: Medio en el que se disuelven los solutos, en mayor cantidad
Soluto: Pueden ser varios, se disuelven en el solvente para formar iones o moléculas en solución
Las soluciones incluyen diferentes combinaciones en las cuales un sólido, líquido o gas actúan ya sea como solvente o como soluto.

## Slide 16
Ejemplo

## Slide 17
Tipos de soluciones de acuerdo al estado

## Slide 18
Tipos de soluciones de acuerdo a saturación
Una disolución saturada contiene la maxima cantidad de un soluto que se disuelve en un disolvente en particular, a una temperatura especifica
Una disolución no saturada contiene menor cantidad de soluto que la que es capaz de disolver.
Un tercer tipo, una disolución sobresaturada, contiene mas soluto que el que puede haber en una disolucion saturada

## Slide 19
La cristalización es el proceso en el cual un soluto disuelto se separa de la disolución y forma cristales (soluciones sobresaturadas)

## Slide 20: Concentración de las soluciones
La concentracion de las soluciones se expresa en términos de la cantidad de soluto disuelta en una masa o volumen dados de solución, o bien, de la cantidad de soluto disuelta en una masa o volumen dados de solvente.
Porcentaje peso – peso (%P/P) El porcentaje en masa es la relación de la masa de un soluto en la masa de la disolución, multiplicado por 100%
Ejemplo: Calcule la masa de sulfato de níquel(II) (niqueloso), NiSO4, que hay en 200 g de una solución de NiSO4 al 6.00%.

## Slide 21: Concentración de las soluciones
La concentracion de las soluciones se expresa en términos de la cantidad de soluto disuelta en una masa o volumen dados de solución, o bien, de la cantidad de soluto disuelta en una masa o volumen dados de solvente.
Porcentaje peso – volumen (%P/V): La masa de soluto dividida por el volumen de la disolución por 100. Se suelen usar gramos por mililitro (g/ml).
Molaridad (M): Es una unidad común para expresar la concentración de las soluciones. La molaridad se define como las moles de soluto por litro de solución.
Ejemplo: Calcule la molaridad (M) de una solución que contiene 3.65 g de HCL en 2.00 L de solución.

## Slide 22: Concentración de las soluciones
La concentracion de las soluciones se expresa en términos de la cantidad de soluto disuelta en una masa o volumen dados de solución, o bien, de la cantidad de soluto disuelta en una masa o volumen dados de solvente.
Molaridad (M): Es una unidad común para expresar la concentración de las soluciones. La molaridad se define como las moles de soluto por litro de solución.
Ejemplo: Calcule la molaridad (M) de una solución que contiene 3.65 g de HCL en 2.00 L de solución.

## Slide 24: Concentración de las soluciones
Diluciones: En el caso de requerirse es posible preparar soluciones diluidas a partir de soluciones más concentradas y esto se expresa mediante la siguiente relación:
𝐶1𝑉1=𝐶2𝑉2 Donde C es la concentración y V es el volumen
Cuando diluimos una solución mezclándola con más solvente, la cantidad de soluto presente no cambia; no obstante, el volumen y la concentración de dicha solución si cambian.

## Slide 25: Ejercicios en reacciones
Una de las aplicaciones más importantes de la molaridad es relacionar el volumen de solución de concentración conocida con la masa del otro reactivo.

## Slide 26: Ejercicios
1. a ) ¿Cuántos gramos y moles de soluto hay en 500 g de una solución acuosa de K2Cr2O7 al 15.00%?
b ) ¿Cuántos gramos de soluto hay en 500g?
2. ¿Cuál es la molaridad de una solución que se prepara por solución de 355 g de fosfato de sodio, Na3PO4, en agua y diluyendo a 2.50 L de solución?
3. ¿Qué volumen de NaOH 0.123 M, en L, contiene 25.0 g de NaOH?
4. El ácido clorhídrico concentrado comercial es HCl 12.0 M. ¿Qué volumen de ácido clorhídrico concentrado se necesita para preparar 2.00 L de solución de HCl 1.50 M?
Masa molar del K₂Cr₂O₇ = (2×39.10) + (2×52.00) + (7×16.00) = 78.20 + 104.00 + 112.00 = 294.20 g/mol

## Slide 27: Ejercicios
5. Calcule el volumen de solución de hidróxido de potasio 0.157 M, KOH, necesario para reaccionar con 0.385 g de ácido acético, CH3COOH, según la reacción siguiente.
6. Preparar 500 mL de una solución 0.100 M de ácido clorhídrico (densidad 1.19 g/mL y 100 mL de una solución 0.100 M de hidróxido de sodio (laboratorio)
7. Calcular la concentración molar de la solución de patrón primario si se pesó 0.1000 g de ftalato ácido de potasio y se disolvieron en 10 mL.
8. Calcular el valor teórico que se espera gastar de la solución de NaOH en la estandarización con el patrón primario.
9. Calcular el valor teórico que se espera gastar de la solución de NaOH en la estandarización con patrón secundario (cuando se estandariza el HCl).

## Slide 28: Titulación
Es un proceso en el cual una solución de un reactivo, el titulante, se agrega con cuidado a una solución de otro reactivo y se mide el volumen de titulante que se necesita para que la reacción sea completa.
La concentración de una solución, usualmente el titulante, es conocida. Esto ayuda a que uno calcule la concentración o cantidad de reactivo (desconocida) en la otra solución utilizando la proporción de reacción.
Montaje

## Slide 29
La solución de un ácido de concentración desconocida puede titularse agregando, gota a gota, mediante una bureta, solución estandarizada de hidróxido de sodio.
Se agregan unas cuantas gotas de una solución indicadora a la solución que se va a titular.
Indicador ácido-base: Es una sustancia que puede existir en formas distintas, con colores diferentes que dependen de la concentración de H+ en la solución.

## Slide 30
Se selecciona el indicador que cambie notoriamente de color en el punto en el que hayan reaccionado las cantidades equivalentes del ácido y de la base, el punto de equivalencia.
El punto en el que un indicador cambia de color y la titulación se detiene se llama punto final. El punto final debe coincidir con el punto de equivalencia.
Cambia de color a diferentes pH
En las titulaciones en las que una base se agrega a un ácido suele usarse fenolftaleína como indicador. La fenolftaleína es incolora en solución ácida y violeta rojiza en solución básica.
El punto final se ve cuando aparece por primera vez un color rosa pálido que persiste por lo menos 15 segundos, mientras se sigue agitando la solución.
Punto final
Estandarización:

## Slide 31: Bibliografía
Chang, R. (2010). Química (M. A. Toledo, P. Roig, & M. Rocha (eds.); Décima). McGraw - Hill.
Whitten, K. W., Davis, R. E., Peck, M. L., & Stanley, G. G. (2015). Química (R. H. Rodriguez (ed.); Decima). Cengage Learning, Inc. quimica-whitten-10-libro (1).pdf