## Slide 2
Protocolo de Monitoreo de Vertimientos
Decreto 1076 de 2015. Artículo 2.2.3.3.4.13
Dirección de Gestión Integral de Recurso Hídrico
Grupo de Administración del Recurso Hídrico
Abril 10 de 2026
Bogotá, D.C.

## Slide 3: Contenido
1. Introducción
2. Vertimientos
3. Monitoreo de vertimientos
4. Protocolo para el monitoreo de vertimientos
5. Prinicipio de rigor subsidiario y principio de precuación
6. Propuesta de Protocolo
7. Preguntas CDA

## Slide 4: 1. Introducción. Generación de vertimientos
Uso doméstico
Alcantarillado público
Uso NO doméstico
Alcantarillado público y fuentes de agua superficiales

## Slide 5: 1. Introducción. Control y Seguimiento
Referencia 3
Quebrada Santa Elena, Antioquia
Mayo de 2017
Vertimiento Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR
Rio Cauca, Valle del Cauca
Abril de 2023
Notes: Los permisos requieren un control y seguimiento

## Slide 6: 1. Introducción. Permiso de vertimientos
DECRETO 1076 de 2015
Artículo 2.2.3.3.5.1. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO.
Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.

## Slide 7: 1. Introducción. Permiso de vertimientos
DECRETO 1075 DE 2015
ARTÍCULO 2.2.3.3.4.17. OBLIGACIÓN DE LOS SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO.
Los suscriptores y/o usuarios en cuyos predios o inmuebles se requiera de la prestación del servicio comercial, industrial, oficial y especial, por parte del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, de que trata la reglamentación única del sector de vivienda o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, están obligados a cumplir la norma de vertimiento vigente.

## Slide 8
2. VERTIMIENTOS
¿Qué es?
Norma de vertimientos
Clasificación
Conjunto de parámetros y valores que debe cumplir el vertimiento en el momento de la descarga (Artículo 2.2.3.3.1.3. Decreto 1076 de 2015).
Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido (Artículo 2.2.3.3.1.3. Decreto 1076 de 2015).
Vertimiento puntual. El que se realiza a partir de un medio de conducción, del cual se puede precisar el punto exacto de descarga al cuerpo de agua, al alcantarillado o al suelo (Artículo 2.2.3.3.1.3. Decreto 1076 de 2015).
Vertimiento no puntual. Aquel en el cual no se puede precisar el punto exacto de descarga al cuerpo de agua o al suelo, tal es el caso de vertimientos provenientes de escorrentía, aplicación de agroquímicos u otros similares.

## Slide 9
Norma de vertimientos
NORMAS de vertimientos
Conjunto de parámetros y valores que debe cumplir el vertimiento en el momento de la descarga (Artículo 2.2.3.3.1.3. Decreto 1076 de 2015).
Vertimientos a aguas superficiales
Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones (Resolución 631 de 2015).
Vertimiento al mar
Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas marinas, y se dictan otras disposiciones (Resolución 883 de 2018).
Vertimiento al suelo
Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas Tratadas al suelo, y se dictan otras disposiciones (Resolución 699 de 2021).
2. VERTIMIENTOS

## Slide 10
Vertimientos a aguas superficiales
Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones (Resolución 631 de 2015).
ARTÍCULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
La presente Resolución establece los parámetros y los valores límites máximos permisibles que deberán cumplir quienes realizan vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público.
Igualmente, se establecen los parámetros objeto de análisis y reporte por parte de las actividades industriales, comerciales o servicios, de conformidad con el artículo 18 de la presente resolución.
2. VERTIMIENTOS

## Slide 11: 3. Monitoreo de vertimientos. ¿Para que el monitoreo de vertimientos?
Referencia 3
Proteger y conservar las fuentes hídricas, suelo y demás recursos naturales.
Identificar fuentes de contaminación
Evaluar los impactos negativos de los vertimientos en las fuentes hídricas.
Garantizar la sostenibilidad de las fuentes de agua, ya que estas son usadas como medios receptores de aguas residuales domésticas y no domésticas.
Verificar de cumplimiento de la normatividad vigente, permiso, seguimiento y control de vertimientos.
Controlar y evaluar de la eficiencia de un sistema de tratamiento de agua residual.
Estimar la tasa retributiva y metas de carga contaminante.
Alimentar la base de datos de cantidad y calidad
Obtener información de calidad y cantidad para:
  Implementar instrumentos ambientales para control, prevención y mitigación de la contaminación, como mapa de riesgos (Decreto 1575 de 2007).
  - Tomar decisiones para proyectos de inversión en descontaminación.
Proteger el medio ambiente y
prevenir la contaminación
Implementar la normatividad vigente
Obtener información para tomar decisiones

## Slide 12: 3. Monitoreo de vertimientos. Marco Normativo
Referencia 3
Decreto 1076 de 2015
Artículo 2.2.3.3.4.13
Libro 2: Régimen reglamentario del sector ambiente
Parte 2: Reglamentaciones
Título 3: Aguas no marítimas
Capítulo 3: Ordenamiento del recurso hídrico y vertimientos
Sección 4: Vertimientos
Numeral 13: Protocolo de monitoreo de vertimientos
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá el Protocolo de Monitoreo de Vertimientos, en el cual se establecerán, entre otros aspectos: el punto de control, la infraestructura técnica mínima requerida, la metodología para la toma de muestras.

## Slide 13: 3. Monitoreo de vertimientos. Protocolo de monitoreo de vertimientos
Referencia 3
¿Qué es?
Es un documento técnico estándar a nivel nacional que establece directrices para el monitoreo de vertimientos de aguas residuales domésticas y no domésticas a fuentes superficiales y no domésticas al alcantarillado público.
¿Por qué?
Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico – Objetivo 3. Calidad, Estrategia 3.3.Monitoreo, seguimiento y evaluación de la calidad del agua.
Resolución 631 de 2015
Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.3.4.13
¿Para qué?
Estandarizar la toma de muestras de agua residual
Replicar procesos para obtener información confiable y precisa
Orientar a los usuarios generadores de vertimientos
Gestionar y caracterizar los vertimientos

## Slide 14: 3. Monitoreo de vertimientos. Insumos técnicos
Referencia 3
vigente
Otros documentos técnicos:
Norma Técnica Colombiana NTC
NTC – ISO 5667
NTC – ISO 651
Standard Methods
Decreto 1076 de 2015
Artículo 2.2.3.3.4.13.
Parágrafo: Mientras el MADS expide el Protocolo se seguirán los procedimientos de la Guía para Monitoreo de Vertimientos en Agua Superficiales y Subterráneas del IDEAM (2002)

## Slide 15: 4. Protocolo para el monitoreo de vertimientos. Monitoreo de calidad
Referencia 3
¿Qué es?
Es el proceso sistemático de recolectar muestras de agua residual
Objetivo
Analizar y utilizar la información para verificar el cumplimiento de la normatividad actual vigente en materia de vertimientos Resolución 631 de 2015 “Por la cual se establece los parámetros y los valores límites máximos permisibles que deberán cumplir quienes realizan vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público”.
Realizar un seguimiento periódico al progreso de un programa de control de vertimientos, en pro de la consecución de sus objetivos y metas.

## Slide 16: Ámbito de aplicación del Protocolo
4. Protocolo para el monitoreo de vertimietos. Alcance

## Slide 17
Actores
Usuario de la autoridad ambiental competente D.1076/2015Art 2.2.3.3.1.3.
Usuario y/o suscriptor de una Empresa Prestadora del Servicio Público de Alcantarillado. D.1076/2015 Art 2.2.3.3.1.3.
Prestador de Servicio Público de Alcantarillado
Autoridades Ambientales
Laboratorios Acréditados
IDEAM
Protocolo de Monitoreo de Vertimientos de Fuentes Superficiales y al Alcantarillado
Vertimiento a Fuente Hídrica Superficial
Actividades Industriales, comerciales o de servicios Resolución 631/2015
Vertimiento al Alcantarillado
Laboratorios Acréditados
Prestador de Servicio Público de Alcantarillado
Autoridades Ambientales
IDEAM
Usuario de la autoridad ambiental competente. D.1076/2015Art 2.2.3.3.1.3.
Usuario y/o suscriptor de una Empresa Prestadora del Servicio Público de Alcantarillado.
Aguas Residuales no Domésticas - ARnD
Aguas Residuales Domésticas - ARD
Análisis de Relaciones
Vertimiento puntual
Flujo de información
Reporte de información
4. Protocolo para el monitoreo de vertimientos. Actores

## Slide 18
Actores | Roles
Usuario de la autoridad ambiental competente | Monitorear el vertimiento conforme a las frecuencias establecidas protocolo (Permiso/Seguimiento y control)- Tasa Retributiva Reportar a las AA Contar con un Laboratorio acreditado para la realización del monitoreo de vertimientos Garantizar que el monitoreo se realice de manera representativa de acuerdo al estándar establecido en este protocolo
Usuario y/o suscriptor de una Empresa Prestadora del Servicio Público de Alcantarillado. | Monitorear los vertimientos conforme a las frecuencias establecidas protocolo (Permiso/Seguimiento y control) Reportar a la ESP o AA Contar con un laboratorio acreditado Garantizar que el monitoreo se realice de acuerdo al estándar establecido en este protocolo
Prestador de Servicio Público de Alcantarillado | Monitorear los vertimientos conforme a las frecuencias establecidas protocolo (Permiso/s Eg control) - TR Reportar AA Solicitar reporte a suscriptor/Infome anual Contar Laboratorio acreditado Reportar PSMV a AA
Autoridades Ambientales | Seguimiento y control a los vertimientos Solicitar monitoreo de acuerdo a las Frecuencias - Seguimiento a PSMV Reporte cumplimiento de la Resolución 631/2015 Registrar usuarios RURH- Reporta al IDEAM Reportar Tasas. Retributivas(R 81/2001)
Laboratorios Acréditados | Acreditarse en parámetros y métodos Ejecutar la actividad de monitoreo de vertimientos a agua superficiales y al alcantarillado, bajos los estándares establecidos por la acreditación. Elaborar Plan de monitoreo e informe de. Monitoreo Programar los monitoreos de acuerdo a la solicitud de los usuarios frente a las Frecuencias
IDEAM | Administra SIRH Acrédita laboratorios

## Slide 19: 4. Protocolo para el monitoreo de vertimientos. Términos y definiciones
Referencia 3
DEFINICIONES |  |  |  | FUENTE
Aguas Residuales Domésticas | Descarga Continua | Punto de control del vertimiento |  | Resolución 955 de 2012
Aguas Residuales no Domésticas | Descarga Irregular | Usuario de la autoridad ambiental competente |  | Resolución 631 de 2015 Artículo 2
Analito | Descarga Periódica Irregular | Usuario y/o suscriptor de una Empresa Prestadora del Servicio Público de Alcantarillado |  | Decreto 1076 de 2015 Artículo 2.2.3.3.1.2
Blanco | Descarga Periódica Regular | Vertimiento |  | Decreto 1076 de 2015 Artículo 2.2.3.3.1.3
Cadena de custodia | Frecuencia de monitoreo | Vertimiento puntual |  | NTC ISO 5667- 14
Carga contaminante | Muestra puntual o simple | Vertimiento no puntual difuso |  | GTC 100: 2004
Cauces artificiales | Muestra compuesta | Zona de Mezcla |  | Decreto 50 de 2018 Artículo 2
Concentración de una sustancia, elemento o compuesto en un líquido | Norma de vertimiento |  |  | 
Cuerpo de agua | Parámetro |  |  | 

## Slide 20
Referencia 3
4. Protocolo para el monitoreo de vertimientos.
Cantidad
Calidad
Monitoreo de Calidad en cuerpos de agua - SDA
Quebrada Zanjón de la Muralla, Cundinamarca
Septiembre de 2022

## Slide 21
Referencia 3
Aforos
Aforo volumétrico
Aforo volumétrico
Aforo por área-velocidad
con flotadores
con molinete
Aforo químico
Trazadores
Aforo con contracciones
Vertederos
Canaletas
Canales
Aforo sin contracciones
Medición electromagnética
Medición por ultrasonido
Vertimientos con caudales pequeños
Los laboratorios y métodos deben estar acreditados por el IDEAM
4. Protocolo para el monitoreo de vertimientos. Monitoreo de cantidad

## Slide 22: 4. Protocolo para el monitoreo de vertimientos. Monitoreo de cantidad
Referencia 3
Aforos directos
Área – velocidad (flotadores y molinete)
Cálculo velocidad método flotadores
Determinación del área de la sección
Fuente: Manual de Medición de Caudales. ICC, 2017

## Slide 23: 4. Protocolo para el monitoreo de vertimientos. Monitoreo de cantidad
Referencia 3
Aforos
Aforo con contracciones
Aforo por vertederos

## Slide 24: 4. Protocolo para el monitoreo de vertimientos. Monitoreo de calidad
Referencia 3
Metodología de muestreo
Obtención de muestras que permitan obtener resultados confiables
Realizado por personal capacitado
Calibración de equipos para mediciones en campo
Recolección representativa de la muestra
Registro de información en los formatos para mantener trazabilidad y custodia de la muestra
Medición de parámetros in situ
Tener en cuenta las condiciones de preservación, conservación, identificación y transporte
Técnicas de recolección y preservación de muestras
Definición del método de monitoreo
(simple, compuesto, integrado)
Manipulación de las muestras
(registro de datos en formatos)
Embalaje, control y envió de muestras

## Slide 25: 4. Protocolo para el monitoreo de vertimientos. Metodología de muestreo
Referencia 3
Parámetros a monitorear:
los establecidos en Resolución 631 de 2015
Clases de muestreo
  Compuesto
  Puntual o simple
  Preservación de muestras
  Muestras de blanco en campo
  (Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 5667-14 Calidad del Agua).
  Embalaje y transporte de las muestras
  Control y entrega de las muestras
  Cadena de custodia

## Slide 26: 4. Protocolo para el monitoreo de vertimientos. Procedimientos analíticos y reporte de resultados
Referencia 3
Control de calidad referente a las técnicas analíticas del proceso de monitoreo de aguas residuales.
Asegurar la correcta ejecución del monitoreo en terreno y por tanto la validez de los ensayos que sobre las muestras se practiquen y el reporte de datos obtenido.
Acreditación. Artículo 2.2.8.9.1.5 del Decreto 1076 de 2015- Parágrafo 2
Capacidad de análisis del laboratorio:
  Cantidad de muestras que pueden ser procesadas
  Los parámetros medidos
  Límites de detección de acuerdo con los parámetros requeridos
  Métodos de ensayos
  Certificaciones
  Horario de atención
  Documentación para análisis y reporte de resultados

## Slide 27: Ejemplo: Equipos y materiales mínimos para la realización del programa de monitoreo
Referencia 3

## Slide 28: 4. Protocolo para el monitoreo de vertimientos. Análisis de laboratorio
Referencia 3
Los métodos de referencia para el análisis de los parámetros de laboratorio están definidos y acreditados por el IDEAM.
Existe literatura a nivel mundial como es el caso del “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, edición actual.
La descripción detallada de cada técnica o método excede el alcance de este Protocolo
Conceptos a tener en cuenta:
  La concentración más baja del analito de interés
  Acreditación: Norma NTC ISO/IEC 17025:2017 “Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración”.
  Subcontratación por parte del laboratorio para aquellos parámetros que no cubran su acreditación o su acreditación no esté vigente.
  Uso de la cantidad adecuada de cifras significativas requeridas que puedan ser representativas de acuerdo con la evaluación del método del laboratorio

## Slide 29: Presentación y entrega de resultados
Referencia 3
El informe de caracterización se requiere por parte de la Autoridades Ambientales para evaluar el cumplimiento de la normatividad ambiental en la materia (Resolución 631 de 2015 o aquella que la modifique o sustituya).
Los principales aspectos que deberá contener el informe de caracterización, cumpliendo estrictamente lo establecido en la NTC-ISO/IEC 17025
Cargue de información en el Sistema de Información del recurso hídrico
Cuando el monitoreo sea realizado y validado por la Autoridad Ambiental competente, esta podrá cargar la información que se genere en su sistema de información o en el Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH).

## Slide 30: 5. Principios Ley 99 de 1993
ARTÍCULO 1. Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales:
6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.
ARTÍCULO 64. Funciones de los Departamentos.
Principio de Rigor Subsidiario. Las normas y medidas de policía ambiental, es decir aquellas que las autoridades medioambientales expidan para la regulación del uso, manejo, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovables, o para la preservación del medio ambiente natural, bien sea que limiten el ejercicio de derechos individuales y libertades públicas para la preservación o restauración del medio ambiente, o que exijan licencia o permiso para el ejercicio de determinada actividad por la misma causa, podrán hacerse sucesiva y respectivamente más rigurosas, pero no más flexibles, por las autoridades competentes del nivel regional, departamental, distrital o municipal, en la medida en que se desciende en la jerarquía normativa y se reduce el ámbito territorial de las competencias, cuando las circunstancias locales especiales así lo ameriten, en concordancia con el artículo 51 de la presente Ley.

## Slide 31: 5. Rigor subsidiario y principio de precaución
ARTÍCULO 2.2.5.1.6.6. Aplicación del principio de rigor subsidiario. Las Autoridades Ambientales competentes, los departamentos, los municipios y distritos, en su orden, en su condición de autoridades ambientales, podrán adoptar normas específicas de calidad del aire y de ruido ambiental, de emisión de contaminantes y de emisión de ruido, más restrictivas que las establecidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con fundamento en las siguientes consideraciones:
1. Para normas de calidad del aire.
2. Para normas de ruido ambiental.
3. Para normas de emisiones:

## Slide 32: 6. Propuesta de Protocolo (Decreto 1076 de 2025, Artículo 2.2.3.3.4.13)
Referencia 3
3. Monitoreo
(Metodología para
la toma de muestras)
1. Punto de monitoreo
Monitoreo en el marco del plan de mejoramiento de
Vertimientos líquidos - Univalle
Sede Meléndez, Valle del Cauca
Julio de 2024
2. Infraestructura
Requerida
Efluente lavado de buses de transmilenio
Río Bogotá, Salida del Planta de Tratamiento de Aguas
Salitre

## Slide 33: 6. Propuesta de Protocolo (Decreto 1076 de 2025, Artículo 2.2.3.3.4.13)
Formular la iniciativa normativa y propuesta del instrumento normativo
Analizar la viabilidad técnica y jurídica
Ajustar el instrumento normativo según análisis y respuesta a comentarios recibidos durante la Consulta
Analizar técnica, procedimentalmente y jurídica la versión final
Aprobar y Firmar
Publicar en la página WEB de Ministerio para consulta nacional

## Slide 34
6. Comentarios
(424 – 23 entidades)
79 comentarios
Ampliar la descripción de numeral 5.3 Frecuencia de monitoreo
Fecha máxima en que se debe entregar el informe
Determinación del área de la sección
Ventajas y desventajas de los distintos dispositivos de medición de caudal directo
No hay congruencia entre la "frecuencia de monitoreo y análisis" y la "Frecuencia reporte de caracterizaciones a empresa prestadora"
Metodología para la toma de muestras
Zona de mezcla térmica
17 Entidades (Manglar Abogados SAS, AMVA, ANLA, Ecopetrol S.A, BRINSA S.A., FENAVI, Inversiones Eldorado S.A.S., Nutriavicola S.A.S., SODICOM, EPM, DISTRAVES SAS, CORPOCALDAS, ANDI, ANDEG, ACOLGEN, ANDESCO)
Punto de control para el monitoreo de vertimientos
5 Entidades
(SODICOM, EPM, ANDI, ACOLGEN, ANDESCO)
19
comentarios
Pre_informe de Muestreo de las Aguas Residuales no Doméstica
Identificación del punto de control, las condiciones de acceso al sitio
Para el diseño de las cajas las medidas aquí propuestas son las consideradas técnicamente, no son obligatorias ni vinculantes
Se deben caracterizar todos los puntos de vertimientos existentes
Infraestructura técnica mínima requerida para el monitoreo
8 Entidades
(Manglar Abogados SAS, FENAVI, SODICOM, EPM, CORPOCALDAS, ANDI, ACOLGEN, ANDESCO)
13 comentarios
Se incluya en el Protocolo los lineamientos técnicos mínimos para la definición del primer punto accesible aguas arriba de la descarga
Debería ponerse de forma explícita que, sin importar infraestructura, el punto de control debe permitir la medición del caudal sin importar el método.
3 Entidades
(DNP, ANLA, ANDEG)
6 comentarios
Aclarar y resaltar la necesidad e importancia de extender la estrategia de monitoreo sobre el cuerpo receptor.
Incluir definición de zona de mezcla térmica
Obligación de monitoreo definida para zonas de mezclas térmicas para proyectos termoeléctricos.
Comentarios aceptados

## Slide 35: 7. Preguntas CDA
1. ¿Son válidos los resultados de los parámetros tomados in-situ, cuando el equipo (multiparámetro), no está certificado o no está asociado a un laboratorio certificado y que además no es operado por personal de laboratorio?
2. ¿Cuándo un usuario realiza caracterización de vertimientos en día lluvioso, que otros datos adicionales se deben tomar en cuenta, al momento de monitorear para que la AA pueda validar los resultados?
3. ¿Hay alguna norma o lineamiento que indique explícitamente, que no se debe realizar monitoreos de vertimientos con periodos de lluvias?
4. ¿Cuándo se realiza el acompañamiento por parte de la AA al momento del monitoreo y se evidencian situaciones que no son acordes a la guía de monitoreo, pueden considerarse como causa de rechazo de autodeclaración?
5. ¿Qué se debe hacer en caso de que el vertimiento se presente por escurrimiento y no se pueda determinar el caudal de descarga por método volumétrico, existe alguna otra alternativa o método?

## Slide 37: Zona de mezcla térmica (Resolución 631 de 2015, artículo 5. del parámetro de temperatura y de la zona de mezcla térmica)
Referencia 3
Determinación de diferencias de los valores de temperatura, cambios de componentes físicos e hidrobiológicos (Guía de modelación del RH, Resolución 959 de 2018)
​Todas las determinaciones y mediciones establecidas en este artículo, estarán a cargo del responsable de la actividad, aplicando para tales efectos lo establecido en el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales y Subterráneas.
Con esta información, la Autoridad Ambiental competente le establecerá:​
a) La diferencia máxima de temperatura a una distancia de cien metros (100,00 m), en la zona de mezcla térmica y simultáneamente. ​
b) La distancia máxima a la cual se tiene una diferencia de temperatura menor o igual a 5,00 °C.​

## Slide 38: Monitoreo de cantidad
Referencia 3
Aforos
Aforo con contracciones
Aforo por canales
Canal Palmer - Bowlus
Enfoque aguas residuales y agua para riego
A diferencia del canal Parshall más común, no hay necesidad de acomodar un cambio en la elevación porque la entrada y la salida están a la misma elevación.
Para la determinación del caudal se utiliza un medidor por ultrasonido en el cual la señal ultrasónica pueda pasar sin obstrucción a través de las tuberías, cables, y otras instalaciones.