## Slide 1
Tecnoacademia
Activadores Cognitivos

## Slide 2: Activador Cognitivo S1 Ranking de Riesgo
🔴 POLARIDAD INVERTIDA (+ y − al revés)
⚡ CORTO CIRCUITO (chispazo)
🔥 BATERÍA HINCHADA O CALIENTE
💧🚫 AGUA + ELECTRICIDAD = PROHIBIDO
📟🚫 MULTÍMETRO MAL PUESTO
⚙️🚫 CABLES SUELTOS EN PARTES MÓVILES

## Slide 3: Activador Cognitivo S1 Ranking de Riesgo Respuesta
🔴 POLARIDAD INVERTIDA (+ y − al revés) ¿Qué puede pasar? Daño instantáneo de placa/driver, calentamiento, humo. Acción inmediata (1 línea): Corta energía YA y revisa + con + / − con − antes de reconectar. Chequeo rápido: “¿GND común correcto? ¿Conector bien orientado?”
⚡ CORTO CIRCUITO (chispazo) ¿Qué puede pasar? Calor extremo, quemar cables, dañar batería/driver. Acción inmediata (1 línea): Desconecta la batería y separa/aisla cables (cinta/termorretráctil). Chequeo rápido: “¿Hay cables pelados? ¿Hay bridas y orden?”
🔥 BATERÍA HINCHADA O CALIENTE ¿Qué puede pasar? Incendio/escape térmico (riesgo real). Acción inmediata (1 línea): NO la uses: colócala en zona LiPo, avisa al facilitador y aísla la batería. Chequeo rápido: “¿Se siente blanda/hinchada? ¿Huele raro?”
💧🚫 AGUA + ELECTRICIDAD = PROHIBIDO ¿Qué puede pasar? Choque eléctrico, corto, daño de equipos. Acción inmediata (1 línea): Seca manos y mesa, retira líquidos y solo luego continúas. Chequeo rápido: “¿Hay botellas abiertas en la mesa? → fuera del puesto.”
📟🚫 MULTÍMETRO MAL PUESTO ¿Qué puede pasar? Quemar fusible del multímetro, lecturas falsas, riesgo de corto. Acción inmediata (1 línea): Detente y verifica: puntas en COM y VΩ, dial en V DC (para batería). Chequeo rápido: “¿Estoy midiendo VOLTAJE? → Dial en V⎓ (DC).”
⚙️🚫 CABLES SUELTOS EN PARTES MÓVILES ¿Qué puede pasar? Cables se enredan, se rompen, hacen corto o dañan motor/driver. Acción inmediata (1 línea): Apaga, sujeta cables con bridas y deja “zona libre” de ruedas. Chequeo rápido: “¿Algún cable toca rueda/eje? → reubicar y fijar.”

## Slide 4: Activador Cognitivo: Sigue la energía / Sigue la información
Batería
Driver
Motores
Sensores
Arduino
Driver
App
Bluetooth
Arduino
Arduino
Registro