## Slide 1: CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN
Bogotá D.C., Colombia.
2026-04-27

## Slide 2
01
02
Conceptos Básicos en Metrología
Vocabulario Internacional de Metrología - VIM
Certificados de calibración
Uso del certificado de calibración
Documentos MR y MRC
CONTENIDO

## Slide 3: CONCEPTOS BÁSICOS EN METROLOGÍA
01

## Slide 4
CONCEPTOS BÁSICOS EN METROLOGÍA
1. MAGNITUDES Y UNIDADES
Sistema de Unidades basado en un conjunto de constantes definidas junto con reglas para su uso, adoptadas por la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM)
SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES
Magnitud básica | Unidad básica | 
Nombre | Nombre | Símbolo
Longitud | metro | m
Masa | kilogramo | kg
Tiempo | segundo | s
Corriente eléctrica | ampere | A
Temperatura termodinámica | kelvin | K
Cantidad de sustancia | mol | mol
Intensidad luminosa | candela | cd

## Slide 5
CONCEPTOS BÁSICOS EN METROLOGÍA
1. MAGNITUDES Y UNIDADES
Propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia, que puede expresarse cuantitativamente mediante un
número y una referencia (unidad de medición).
Magnitud física, magnitud química, magnitud biológica
MAGNITUD
Magnitud básica
Nombre
Longitud
Masa
Tiempo
Corriente eléctrica
Temperatura termodinámica
Cantidad de sustancia
Intensidad luminosa
Magnitud de un subconjunto elegido por convenio, de tal
manera que ninguna magnitud del subconjunto pueda ser expresada en función de las otras.
MAGNITUD BÁSICA

## Slide 6
CONCEPTOS BÁSICOS EN METROLOGÍA
1. MAGNITUDES Y UNIDADES
Magnitud básica
Nombre
Longitud
Masa
Tiempo
Corriente eléctrica
Temperatura termodinámica
Cantidad de sustancia
Intensidad luminosa
Magnitud definida en función de las magnitudes de base de
un sistema de magnitudes.
MAGNITUD DERIVADA

## Slide 7
CONCEPTOS BÁSICOS EN METROLOGÍA
Proceso de obtener experimentalmente uno o más valores que puede atribuirse razonablemente a una magnitud junto con cualquier otra información disponible relevante.
NOTA 5: Las condiciones de atribución razonable mencionadas en la definición tienen en cuenta una descripción de la magnitud acorde con el uso previsto de un resultado de medición, procedimiento de medición y un sistema de medición calibrado que funciona de acuerdo con el procedimiento de medición especificado, incluidas las condiciones de medición. Además, se puede especificar un MEP, u objetivo, y el procedimiento de medición y el sistema de medición se deben elegir entonces de manera que no excedan estas especificaciones del sistema de medición.
MEDICIÓN
2. MEDICIÓN

## Slide 8
MEDICIÓN
Exactitud
Grado de concordancia entre un valor medido y un valor de referencia de un mensurando
Precisión
Grado de concordancia entre indicaciones o valores medidos obtenidos por mediciones repetidas sobre el mismo objeto o sobre objetos similares en condiciones específicas
Veracidad
Grado de concordancia entre el promedio de los valores medidos obtenidos por mediciones repetidas y un valor de referencia
3. CALIDAD DE LA MEDICIÓN
CONCEPTOS BÁSICOS EN METROLOGÍA
NOTA 2: Procedimiento de medición (exactitud – veracidad y precisión), instrumento de medición (clase de exactitud)
NOTA 3: se puede interpretar como la combinación de veracidad y precisión.
NOTA 3: en la práctica, el número de resultados promediados debe ser lo suficientemente grande para que la variabilidad aleatoria del resultado sea insignificante.
NOTA 3: desviación estándar, varianza o coeficiente de variación en condiciones especificadas.
NOTA 7: elementos similares con variabilidad insignificante.

## Slide 9
Diferencia entre un valor medido de una magnitud y un valor de referencia
ERROR SISTEMÁTICO
ERROR ALEATORIO
Componente del error de medición que, en mediciones repetidas, permanece constante o varia de manera predecible.
Nota 2: Se puede aplicar una corrección para compensar un error sistemático conocido.
error
Componente del error de medición que, en mediciones repetidas varia de manera impredecible
Nota 1: Un valor de referencia para un error aleatorio es el promedio que resultaría de mediciones repetidas del mismo mensurando.
3. CALIDAD DE LA MEDICIÓN
CONCEPTOS BÁSICOS EN METROLOGÍA
MEDICIÓN
MÁXIMO ERROR PERMISIBLE: Valor extremo del error de medición con respecto a un valor de referencia, permitido por especificaciones o reglamentaciones para una medición, instrumento de medición o sistema de medición determinado.

## Slide 10
Parámetro que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando, a partir de la información que se utiliza
INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
NOTA 3: la incertidumbre de medición incluye componentes procedentes de efectos sistemáticos… Algunas veces no se corrigen los efectos sistemáticos estimados y en su lugar se tratan como componentes de incertidumbre
NOTA 4: la incertidumbre de medición incluye numerosos componentes.
Evaluación tipo A - Evaluación tipo B
NOTA 5: la incertidumbre de medición está asociada con un valor establecido atribuido al mensurando
3. CALIDAD DE LA MEDICIÓN
NOTA 1: una forma de interpretar la incertidumbre de medición es como indecisión o duda, ya sea sobre el valor verdadero del mensurando que permanece después de realizar una medición, o sobre el valor medido que se elegirá para representar un resultado de medición
CONCEPTOS BÁSICOS EN METROLOGÍA

## Slide 11
INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN INSTRUMENTAL
Componente de la incertidumbre de medición que proviene del instrumento o del sistema de medición utilizado
EVALUACIÓN TIPO A
Evaluación de un componente de la incertidumbre de medición mediante un análisis estadístico de los valores medidos obtenidos bajo condiciones de medición definidos.
EVALUACIÓN TIPO B
Evaluación de un componente de la incertidumbre de medición determinado por medios distintos a una evaluación Tipo A.
INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
3. CALIDAD DE LA MEDICIÓN
CONCEPTOS BÁSICOS EN METROLOGÍA
NOTA 1: se obtiene mediante la calibración del instrumento o del sistema de medición
NOTA 2: es usada en la evaluación de incertidumbre tipo B
NOTA 1: condiciones de repetibilidad, precisión intermedia y reproducibilidad
Valores publicados, propiedades de un MRC, certificado de calibración, derivas, información relacionada con la clase de exactitud de un instrumento verificado.

## Slide 12
5. ESTÁNDARES (PATRONES) DE MEDICIÓN Y TRAZABILIDAD METROLÓGICA
CONCEPTOS BÁSICOS EN METROLOGÍA
Realización de la definición de una magnitud con un valor determinado y una incertidumbre de medición asociada, usado como referencia (materiales de referencia, patrón de masa de 1 kg)
NOTA 3: los patrones de medición se utilizan para conservar, reproducir o difundir la magnitud individual especificada y para calibrar sistemas de medición.
NOTA 6: la incertidumbre estándar asociada a un patrón de medición es siempre un componente de la incertidumbre estándar combinada de un resultado de medición.
PATRÓN DE MEDICIÓN

## Slide 13
5. ESTÁNDARES (PATRONES) DE MEDICIÓN Y TRAZABILIDAD METROLÓGICA
CONCEPTOS BÁSICOS EN METROLOGÍA
Patrón reconocido por los firmantes de un acuerdo internacional con la intención de ser empleado mundialmente. Se utilizan como base para asignar valores a otros patrones de medición para el tipo de magnitud en cuestión.
PATRÓN DE MEDICIÓN INTERNACIONAL
PATRÓN NACIONAL DE MEDICIÓN
Patrón reconocido por una autoridad nacional para servir, en un estado o economía como base para la asignación de valores a otros patrones de magnitudes de la misma naturaleza.

## Slide 14
5. ESTÁNDARES (PATRONES) DE MEDICIÓN Y TRAZABILIDAD METROLÓGICA
CONCEPTOS BÁSICOS EN METROLOGÍA
PATRÓN DE MEDICIÓN DE REFERENCIA
Patrón de medición designado para la calibración de otros patrones de medición para magnitudes de un tipo determinado en una organización determinada o en una ubicación determinada.
PATRÓN DE MEDICIÓN DE TRABAJO
Patrón de medición que se utiliza rutinariamente para calibrar o verificar instrumentos o sistemas de medición.
NOTA 1: Usualmente un patrón de trabajo es usualmente calibrado con respecto a un patrón de referencia.

## Slide 15
Material suficientemente homogéneo y estable con respecto a propiedades especificadas, establecido como apto para su uso previsto en una medición.
MATERIAL DE REFERENCIA (MR)
NOTA 1: los materiales de referencia pueden ser MRC o MR sin un valor de propiedad certificado.
NOTA 2: para que un material de referencia se emplee como patrón en la medición para fines de calibración, debe ser un MRC.
NOTA 3: los materiales de referencia se pueden utilizar para la evaluación de la precisión de la medición y control de calidad.
5. ESTÁNDARES (PATRONES) DE MEDICIÓN Y TRAZABILIDAD METROLÓGICA
CONCEPTOS BÁSICOS EN METROLOGÍA

## Slide 16
Material de referencia caracterizado por un enfoque metrológicamente válido para una o más propiedades especificadas, acompañado de un certificado de MR que proporciona los valores de las propiedades especificadas, incertidumbres asociadas y declaraciones de trazabilidad metrológica.
MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO (MRC)
5. ESTÁNDARES (PATRONES) DE MEDICIÓN Y TRAZABILIDAD METROLÓGICA
CONCEPTOS BÁSICOS EN METROLOGÍA
NOTA 1: los enfoques metrológicamente válidos para la caracterización de un MR se proporcionan en la ISO 17034.
NOTA 2: solo los MRC que tienen valores de propiedad certificados se pueden utilizar para calibración o para evaluar la veracidad de la medición.

## Slide 17
Operación realizada en un instrumento de medición o un sistema de medición que, bajo condiciones específicas:
Establece una relación entre los valores con incertidumbres de medición proporcionados por patrones de medición e indicaciones correspondientes con incertidumbres de medición asociadas y
Utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medición a partir de una indicación
CALIBRACIÓN
5. ESTÁNDARES (PATRONES) DE MEDICIÓN Y TRAZABILIDAD METROLÓGICA
CONCEPTOS BÁSICOS EN METROLOGÍA
NOTA 1: el objetivo de la calibración es proporcionar trazabilidad de los resultados de medición obtenidos al utilizar un instrumento de medición o sistema de medición calibrado.
NOTA 3: la calibración no debe confundirse con el ajuste de un sistema de medición, ni con la verificación de la calibración. La calibración es a veces también un prerrequisito al ajuste, que es el conjunto de operaciones que se llevan a cabo en un sistema de medición de modo que el sistema proporcione indicaciones prescritas correspondientes a valores dados de magnitudes, normalmente obtenidas a partir de patrones de medición.
NOTA 4: El segundo paso es, de hecho, necesario para establecer la incertidumbre instrumental de los resultados de medición obtenidos al utilizar el sistema de medición calibrado. Los dos pasos tienen como objetivo demostrar la trazabilidad metrológica de los resultados de medición obtenidos por el sistema calibrado.

## Slide 18
01
AJUSTE
Conjunto de operaciones que se llevan a cabo en un sistema de medición para que proporcione indicaciones prescritas correspondientes a valores dados de una magnitud que se mide.
02
AJUSTE DEL CERO
Ajuste de un sistema de medición de modo que proporcione una indicación nula correspondiente a un valor cero de una cantidad que se está midiendo.
CONCEPTOS BÁSICOS EN METROLOGÍA
4. EQUIPOS DE MEDICIÓN Y SUS PROPIEDADES

## Slide 19
Secuencia de calibraciones desde una referencia hasta el sistema de medición final, donde el resultado de cada calibración depende del resultado de la calibración anterior.
JERARQUIA DE CALIBRACIÓN
5. ESTÁNDARES (PATRONES) DE MEDICIÓN Y TRAZABILIDAD METROLÓGICA
CONCEPTOS BÁSICOS EN METROLOGÍA
NOTA 1: la incertidumbre de medición aumenta necesariamente a lo largo de la secuencia de calibraciones.
NOTA 2: los elementos de una jerarquía de calibración son uno o más patrones de medición y sistemas de medición operados de acuerdo con procedimientos de medición.

## Slide 20
Propiedad del resultado de medición por el cual un resultado puede relacionarse con una referencia a través de una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medición
TRAZABILIDAD METROLÓGICA
SI
INM
Laboratorios de industria
BIPM
Grupos Regionales
Laboratorios secundarios
5. ESTÁNDARES (PATRONES) DE MEDICIÓN Y TRAZABILIDAD METROLÓGICA
CONCEPTOS BÁSICOS EN METROLOGÍA
NOTA 2: la trazabilidad metrológica requiere una jerarquía de calibración establecida.
NOTA 3: la documentación de la cadena de calibraciones debe especificar el momento en el que se utilizó la referencia para establecer la jerarquía de calibración, junto con cualquier otra información metrológica relevante sobre la referencia.
NOTA 4: para mediciones con más de una magnitud de entrada en el modelo de medición, cada uno de los valores de entrada y sus incertidumbres deben ser metrológicamente trazables y la jerarquía de calibración involucrada puede formar una estructura ramificada o una red.
NOTA 5: la trazabilidad metrológica de un resultado no asegura que la incertidumbre de la medición sea adecuada para un propósito dado o que no se hayan cometido errores.

## Slide 21
Cadena de trazabilidad
INM
Laboratorios de calibración y ensayo
Laboratorios de la industria, academia, entre otros
NIST
Laboratorios de calibración y ensayo
Laboratorios de la industria, academia, entre otros
Laboratorio A
Colombia
Laboratorio B
EEUU
=
TRAZABILIDAD
Secuencia de patrones de medición y calibraciones que se utiliza para relacionar un resultado de medición con una referencia.
NOTA 1: una cadena de trazabilidad metrológica se define a través de una jerarquía de calibración
NOTA 2: Una cadena de trazabilidad metrológica se utiliza para establecer la trazabilidad metrológica de un resultado de medición
5. ESTÁNDARES (PATRONES) DE MEDICIÓN Y TRAZABILIDAD METROLÓGICA
CONCEPTOS BÁSICOS EN METROLOGÍA

## Slide 22: ISO/IEC 17025:2017
6.4.6 El equipo de medición debe ser calibrado cuando:
La exactitud o la incertidumbre de medición afectan a la validez de los resultados informados, y/o
Se requiere la calibración del equipo para establecer la trazabilidad metrológica de los resultados informados.
NOTA: los tipos de equipos que tienen efecto sobre la validez de los resultados informados pueden incluir aquellos utilizados para:
La medición directa del mensurando
La realización de correcciones al valor medido (ej. Temperatura)
La obtención de un resultado de medición calculado a partir de magnitudes múltiples

## Slide 23: CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN
02

## Slide 24: CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

## Slide 25: CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN - USO
2.1

## Slide 26
EVALUAR EL ESTADO DEL EQUIPO
Error máximo reportado vs. MEP reportado por el fabricante.
CORRECCIÓN DE MEDICIONES
La corrección de las mediciones asegura la trazabilidad de las mediciones del laboatorio.
INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La inclusion de la incertidumbre reportada en los certificados de calibración, asegura trazabilidad.
MECANISMOS PARA LA CORRECCIÓN
Implemente macros o herramientas para automatizar el proceso de corrección.
CORRECCIÓN O INCERTIDUMBRE
SI no realiza la corrección, incluir un componente asociado al error sistemático dentro de la estimación de incertidumbre.
HISTORIAL DE CALIBRACIONES
Análisis de tendencias para identificar fallas o determinar los períodos de calibración.
USO DEL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

## Slide 27
EVALUAR EL ESTADO DEL EQUIPO

## Slide 28: VERIFICACIÓN
Aportación de evidencia objetiva de que un elemento dado satisface los requisitos especificados.
El término elemento incluye sistema de medición.
VIM. JCGM200:2012
CONFIRMACIÓN METROLÓGICA

## Slide 29: VERIFICACIÓN
CONFIRMACIÓN METROLÓGICA
Error normalizado

## Slide 30
¿CÓMO APLICAR LA CORRECCIÓN?
Diferencia entre un valor medido de una magnitud y un valor de referencia
error
ó
Puede ser….
¿pero cuando es + y cuando es - ?
CORRECCIONES

## Slide 31
¿CÓMO APLICAR LA CORRECCIÓN?
>>>>
¿Cómo realizar la compensación o aplicar la corrección?
>>>>

## Slide 32
¿CÓMO APLICAR LA CORRECCIÓN?
Corrección: resto el valor del error
Corrección: sumo el valor del error

## Slide 33
¿CÓMO APLICAR LA CORRECCIÓN?
Corrección: sumo el valor del error
¿Si en la calibración de mi termómetro a 50 ºC, el error es de – 2.0 ºC, y el procedimiento indica que debo calentar la muestra a 50 ºC, que valor me debe indicar el termómetro para asegurar que esta a la temperatura que requiero?

## Slide 34: MR – MRC DOCUMENTOS
2.2

## Slide 35
Valor asignado a una propiedad de un material de referencia certificado que se acompaña por una declaración de incertidumbre y una declaración de trazabilidad metrológica, identificado como tal en el certificado del material de referencia
Valor certificado de un MRC
5. ESTÁNDARES (PATRONES) DE MEDICIÓN Y TRAZABILIDAD METROLÓGICA
CONCEPTOS BÁSICOS EN METROLOGÍA

## Slide 36
Valor de una magnitud o propiedad, de un material de referencia, que se proporciona sólo con fines informativos.
Valor Informativo
5. ESTÁNDARES (PATRONES) DE MEDICIÓN Y TRAZABILIDAD METROLÓGICA
CONCEPTOS BÁSICOS EN METROLOGÍA

## Slide 37
Documento que contiene la información esencial para el uso de un MRC, que confirma que se han llevado a cabo los procedimientos necesarios para garantizar la validez y la trazabilidad metrológica de los valores de propiedad declarados
Certificado de material de referencia
El contenido requerido y recomendado del certificado se describe en la Guía ISO 31:2015 (ISO 33401:2024)
5. ESTÁNDARES (PATRONES) DE MEDICIÓN Y TRAZABILIDAD METROLÓGICA
CONCEPTOS BÁSICOS EN METROLOGÍA

## Slide 38
Documento que contiene toda la información esencial para utilizar cualquier material de referencia No Certificado
Hoja de información del producto
5. ESTÁNDARES (PATRONES) DE MEDICIÓN Y TRAZABILIDAD METROLÓGICA
CONCEPTOS BÁSICOS EN METROLOGÍA

## Slide 39
Documentación
Contenido | Certificado | Hoja de información de producto
1. Titulo del documento | SI | SI
2. Identificación única | SI | SI
3. Nombre del MR | SI | SI
4. Identificación del productor | SI | SI
5. Uso previsto | SI | SI
6. Porción mínima de muestra para análisis | SI | SI
7. Periodo de validez | SI | SI
8. Información de almacenamiento | SI | SI
5. ESTÁNDARES (PATRONES) DE MEDICIÓN Y TRAZABILIDAD METROLÓGICA
CONCEPTOS BÁSICOS EN METROLOGÍA

## Slide 40
Documentación
Contenido | Certificado | Hoja de información de producto
9. Manipulación | SI | SI
10. Numeración de paginas | SI | SI
11. Identificación de versión | SI | SI
12. Descripción del MR | SI | Recomendado
13. Métodos de medición | SI | Recomendado
14. Valor certificado e incertidumbre | SI | Opcional
15. Trazabilidad metrológica | SI | Opcional
16. Valores informativos | Opcional | Opcional
5. ESTÁNDARES (PATRONES) DE MEDICIÓN Y TRAZABILIDAD METROLÓGICA
CONCEPTOS BÁSICOS EN METROLOGÍA

## Slide 41
Documentación
Contenido | Certificado | Hoja de información de producto
17. Nombre y cargo de quien aprueba | SI | Opcional
18. Información de seguridad (riesgos y manejo seguro) | Recomendado | Recomendado
19. Información de subcontratación | Opcional | Opcional
20. Advertencias legales | Opcional | Opcional
21. Citación al reporte de certificación | Opcional | Opcional
5. ESTÁNDARES (PATRONES) DE MEDICIÓN Y TRAZABILIDAD METROLÓGICA
CONCEPTOS BÁSICOS EN METROLOGÍA

## Slide 42: ¡Gracias!

## Slide 43
Versión | Descripción de la Modificación | No. Acto Administrativo y fecha
1 | Adopción | Radicado No. 2023IE314998 del 30 de diciembre del 2023.
2 | Se cambió la tipografía, se ajustó a una que tuvieran todos los equipos, se cambiaron algunos elementos de diseño. | Radicado No. Radicado 2025IE51687 del 07 de marzo de 2025
ELABORÓ: | REVISÓ: | APROBÓ:
Nombre: Equipo OAC Cargo: Equipo OAC Fecha: 05 de marzo de 2025 | Nombre: Iván Darío Bernal Marín Cargo: Jefe OAC Fecha: 05 de marzo de 2025 | Nombre: Cargo: Subsecretaria General Fecha: 07 de Marzo de 2025
CONTROL DE CAMBIOS
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR