## Slide 1: Gestión de residuos generados en la atención en salud
Facilitadores
Cesar Augusto Porras Maldonado
Sonia Gigliola Corchuelo
17 Junio 2026

## Slide 2
PROPIEDAD
INTELECTUAL
ATRIBUCIÓN – RECONOCIMIENTO – NOCOMERCIAL – COMPARTIR IGUAL
Esta licencia de carácter gratuito diseñada por la organización sin ánimo de lucro Creative Commons permite que la obra sea reproducida, comunicada al público e incluso transformada, siempre que se respeten unos límites predeterminados. Tal es el caso, por ejemplo, de la necesidad de mencionar al autor y titular de derechos económicos sobre la obra, de no desarrollar actos de carácter comercial la misma, y si se llegan a producir obras derivadas de la misma, se deberá compartir bajo la misma licencia para que otras personas que quieran de hacer uso del mismo.

## Slide 3
CESAR AUGUSTO
PORRAS MALDONADO
Ingeniero Ambiental y Sanitario
Universidad de la Salle
Dirección de Calidad de Servicios de Salud
Subdirección de Calidad y Seguridad en Servicios de Salud
Profesional Especializado
Experiencia de 20 años en la Secretaria Distrital de Salud ejerciendo especialmente Inspección, Vigilancia y Control Sanitario y Asistencia Técnica en Servicios de Salud ​

## Slide 4
SONIA GIGLIOLA
CORCHUELO PARRA
Ingeniera Ambiental
Universidad Universidad Ecci
Subdirección de Vigilancia en Salud Púbica
Profesional Especializado
Experiencia de 17 años ejerciendo Inspección, Vigilancia y Control Sanitario
Referente Calidad de Agua y Saneamiento Básico

## Slide 5
Estandar 2.
INFRAESTRUCTURA

## Slide 6
NORMATIVIDAD SISTEMA UNICO DE HABILITACION
Ley 09 de 1979
Decreto 780 de 2016
Resolución 3100 de 2019
Resolución 544 de 2023
Resolución 465 de 2025
Resolución 2132 del 2021
Resolución 14861 de 1985
Resolución 482 de 2018
Resolución 4445 de 1996
Ley 361 de 1997
Resolución 1811 de 2025

## Slide 7
Nueva
Resolución 3100 de 2019
Resolución 544 de 2023
Resolución 465 de 2025
NORMATIVIDAD SISTEMA UNICO DE HABILITACION

## Slide 8
NORMATIVIDAD
11.1.2 ESTÁNDAR DE INFRAESTRUCTURA
Son las condiciones mínimas e indispensables de las áreas y ambientes de una edificación y su mantenimiento, para la prestación de los servicios de salud con el menor riesgo posible. Pág. 36
Los criterios detallan lo exigido en cada estándar dentro de cada servicio y son los elementos concretos para su interpretación.

## Slide 9
CUENTA CON
Es la existencia obligatoria de un recurso físico, área o ambiente de uso exclusivo del servicio, que está localizado al interior de un servicio o de un ambiente.
DEFINICIONES
SERVICIO

## Slide 11
PREVIOS
(Antes de Habilitación)
TODOS LOS SERVICIOS
(Todos los prestadores)
ESPECIFICOS PARA EL SERVICIO
(Cada Servicio)
REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA

## Slide 12
Resolución 3100 de 2019 CONCEPTO SANITARIO
17. Cada prestador de servicios de salud debe contar con el respectivo concepto sanitario que dé cumplimiento a lo establecido en la normatividad sanitaria vigente en aspectos tales como agua para consumo humano, gestión de residuos, control de vectores, orden y aseo, condiciones locativas, entre otros. Este concepto será emitido por las autoridades sanitarias correspondientes, en el marco de sus competencias, y debe considerar los servicios de apoyo como lavandería y servicio de alimentación.
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS
Profesionales Independiente
Entidades con Objeto Social Diferente
Empresas de Transporte Asistencial de Pacientes
Requisitos aplicables a todos los servicios
http://autorregulacion.saludcapital.gov.co/storage/Autoevaluaci%C3%B3n%20prestadores%20de%20servicio%20de%20salud%2039.pdf

## Slide 13
Concepto Sanitario​
CONDICIONES LOCATIVAS
INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
CONTROL DE PLAGAS
GESTIÓN DEL RIESGO

## Slide 14
Vigilancia Prestadores de Servicios de Salud
AGUA PARA CONSUMO DE AGUA
Funcionamiento de instalaciones hidráulicas
Lavado de tanques -Decreto 1575 de 2007
Plan de contingencia por falla en el suministro.

## Slide 15
Lavar y desinfectar sus tanques de almacenamiento y redes, como mínimo cada seis (6) meses.
Mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública.
En edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente.
Vigilancia Prestadores de Servicios de Salud
Responsabilidad Usuarios

## Slide 16
Vigilancia Prestadores de Servicios de Salud
CONDICIONES LOCATIVAS
Iluminación y ventilación
Mantenimiento de áreas y ambientes
Procedimientos limpieza y desinfección.
Servicios sanitarios y baños
Señalización y evacuación de personas.
Evacuación de residuos líquidos

## Slide 17
Vigilancia Prestadores de Servicios de Salud
CONTROL DE VECTORES Y ROEDORES
Decreto 1843 de 1991
Programa manejo de plagas
La empresa que realiza el control de plagas debe contar con concepto sanitario.
Inspección
Identificación
Recomendación
Tratamiento Implementado
Evaluación

## Slide 18
05
02
06
Segregación en la fuente
Residuo o desecho
Separación selectiva inicial de los residuos procedentes de cada una de las actividades, servicios, procesos o procedimientos realizados en un establecimiento.
Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula.
03
07
Etiqueta
Residuo o desecho peligroso
En la gestión interna de residuos corresponde a la información escrita, impresa o gráfica relativa a un residuo en particular, que se adhiere o se imprime en el recipiente, embalaje o envase que contienen los residuos.
Es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se consideran residuos o desechos peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.
01
Unidad de almacenamiento central
Gestión externa
Área (delimitada por barrera física, fija, piso y techo) exclusiva y cerrada, localizada al interior del establecimiento, en la que se ubican los contenedores o similares para que el generador almacene temporalmente los residuos mientras son presentados al transportador.
Es la acción desarrollada por el gestor de residuos peligrosos que implica la cobertura y planeación de todas las actividades relacionadas con la recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de residuos fuera de las instalaciones del generador
04
Gestión interna
Es la acción desarrollada por el generador, que implica la cobertura, planeación e implementación de todas las actividades relacionadas con la minimización, generación, segregación, movimiento interno, almacenamiento interno y/o tratamiento de residuos dentro de sus instalaciones
Definiciones
Gestión de Residuos Sólidos Decreto 780 de2016 y Resolución 591de 2024

## Slide 19
1979
2002
2008
2014
2015
2016
2024
2013
2009
2019
Por la cual se dictan medidas sanitarias
Ley 9
Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades
Decreto 351
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.​
Decreto Único 1077
Sector Transporte.​
Decreto Único 1079
Normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los residuos y desechos peligrosos​
​
Ley 1252
Adopta Manual de Procedimientos para la gestión integral de los residuos hospitalarios.
Circular 047 de 2006​.
PGIRS Profesionales independientes
Resolución
1164
Gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades. ​
Decreto Único
780
Decreto Único 1076
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Otros residuos peligrosos de origen administrativo.​
Manual de Procedimientos para la gestión integral de los residuos hospitalarios.​
Resolución 591
Resolución
482
Bolsas de Suero
Resolución
371
Devolución productos de consumo
Ley 1672
Gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
Resolución 2184
Uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones
Resolución 1344 de 2020
amplía el plazo para implementar el código de colores (R2184/19) al sector salud y otras actividades.
Normatividad
Decreto 5194 de 2010
Óvitos fetales
500 gramos o 21 semanas de gestación

## Slide 20: Decreto 780 DE 2016 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
Fuente: Universidad Nacional Autónoma de México. https://ciencia.unam.mx/leer/1001/coronavirus-que-son-los-residuos-infecciosos-y-como-deben-tratarse-para-no-generar-riesgos-

## Slide 21
02
06
03
01
04
BIOSEGURIDAD
PRECAUCION
COMUNICACION DEL RIESGO
PREVENCION
GESTION
INTEGRAL
Principios para el manejo de los residuos

## Slide 22
Gestión Integral de Residuos
Generador de residuos de riesgo infeccioso y/o biológico
Transportador de residuos de riesgo biológico
Gestor externo de residuos/ Receptor
Autoridades Ambientales y Sanitarias
Gestión Interna
Gestión Externa

## Slide 23
01
09
02
08
03
07
Obligaciones del Generador
Decreto 351 de 2014​
Artículo 2.8.10.2 Decreto 780 de 2016​
Conservar los comprobantes de recolección y las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final que emitan los respectivos gestores, hasta por un término de cinco (5) años.
Entregar al transportador los residuos debidamente embalados, envasados y etiquetados, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.
Dar cumplimiento a la normatividad vigente en SST.
Contar con plan de contingencias actualizado.
No disponer los desechos o residuos generados en la atención en salud y otras actividades en sitios no autorizados.
Formular, implementar, actualizar y tener a disposición de las autoridades el PGIRHS.
No quemar a cielo abierto los desechos o residuos generados en la atención en salud y otras actividades
Abstenerse de transportar residuos peligrosos en vehículos de servicio público de transporte de pasajeros.
Capacitar al personal encargado.
06
04
05

## Slide 24
Obligaciones de las autoridades del sector salud
Deberán adoptar las medidas a que haya lugar. Lo anterior sin perjuicio de las acciones pertinentes por parte de las autoridades ambientales competentes en relación con los factores de riesgo al ambiente.
Con base en los informes presentados por los generadores, realizarán la consolidación y el respectivo reporte de la información sobre la gestión de residuos en sus áreas de jurisdicción cada año a la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social o la que haga sus veces.
La inspección, vigilancia y control de la gestión interna de residuos generados en relación con los factores de riesgo para la salud humana.
01
02
03

## Slide 25: RESOLUCION 591 DE 2024 "Por la cual se adopta el Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades”
Fuente: Universidad Nacional Autónoma de México. https://ciencia.unam.mx/leer/1001/coronavirus-que-son-los-residuos-infecciosos-y-como-deben-tratarse-para-no-generar-riesgos-

## Slide 26
Transitoriedad
Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que generen, identifiquen, separen, empaquen, recolecten, transporten, almacenen, aprovechen, traten o dispongan finalmente los residuos generados en la atención en salud y otras actividades, que a la fecha de publicación de la presente resolución se encuentren en funcionamiento, tendrán un término de dieciocho (18) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de este acto administrativo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Manual aquí adoptado.
Durante este plazo deberán cumplir con lo establecido en la Resolución 1164 de 2002 expedida por los Ministerios de Salud y Medio Ambiente, hoy Ministerios de Salud y Protección Social y Ambiente y Desarrollo Sostenible,

## Slide 27
05. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRASA
PG
I
RASA
06. TRATAMIENTO INTERNO DE RESIDUOS.
07. ESTRATEGIA PARA RECEPCION DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES
08. ETAPA DE SEGUIMIENTO COMPONENTE GESTION INTERNA
01. DIAGNÓSTICO
02. PROGRAMA DE CAPACITACION Y SOCIALIZACIÓN
03. PLAN DE CONTINGENCIAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS
04.SEGURIDAD Y SALUD AL TRABAJADOR
Gestión Interna

## Slide 28
Gestión Interna Segregación en la fuente
Fuente: Ministerio de Salud y protección social_https://archivo.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/4595-gobierno-unifica-el-codigo-de-colores-para-la-separacion-de-residuos-en-la-fuente-a-nivel-nacional
Fuente: https://tu360compras.bancolombia.com/limpieza-y-organizacion/129323-punto-ecol%C3%B3gico-de-12lts-con-4-canecas-de-reciclaje-con-pedal.html
Fuente:https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkuantik.com.co%2Fshop%2F7702437257929-guardian-de-0-5-lt-estra-

## Slide 29: GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES
4.1.1 ETAPA DE PLANEACIÓN
4.1.2 ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN
4..1.3 ETAPA DE SEGUIMIENTO
GESTIÓN INTERNA
Resolución 591 de 2024

## Slide 30: GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES
4.1.1.1. Suscripción del compromiso institucional.
4.1.1.2. Conformación del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria.
4.1.1.3. Elaboración del componente de gestión interna del PGIRASA
4.1.1. ETAPA DE PLANEACIÓN
Resolución 591 de 2024

## Slide 31: GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES
4.1.1.1. Suscripción del Compromiso institucional
El representante legal del establecimiento que genere residuos, producto de las actividades enunciadas en los numerales 1 a 11 del artículo 2.8.10.2 del Decreto 780 de 2016
Ejemplo : Yo XXXXXXXXX en calidad de representante legal del establecimiento XXXXXXXXXX y como generador de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades admito conocer la legislación existente sobre gestión integral de residuos contemplada en la Resolución 591 de 2024 del Ministerios de Salud y Ambiente y Desarrollo Sostenible, y me comprometo a dar cumplimiento a cada una de las obligaciones establecidas para garantizar la gestión integral de los residuos generados.
4.1.1. ETAPA DE PLANEACIÓN
4.1.1.2. Conformación del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria.
Para el caso de las plantas de beneficio animal (mataderos) y los micro y pequeños generadores deben contar con un responsable o grupo administrativo de gestión ambiental y sanitaria,
Resolución 591 de 2024

## Slide 32: 4.1.1.3. Elaboración del Componente de gestión interna del Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en Atención en la Salud y otras Actividades (PGIRASA)
4.1.1.3.1. Diagnóstico
4.1.1.1.3.2. Programa de capacitación y socialización
4.1.1.3.3. Plan de contingencia
4.1.1.3.4. Seguridad y salud al trabajador
4.1.1.3.5. Cronograma de actividades
4.1.1.3.6 Tratamiento interno
4.1.1.3.7 Estrategia de recepción de cortopunzantes
Resolución 591 de 2024

## Slide 33: Diagnostico 4.1.1.3.1.3 Identificación, clasificación y cuantificación de los residuos generados
Resolución 591 de 2024

## Slide 34: DIAGNÓSTICO
El generador debe describir las actividades realizadas y los servicios prestados, especialmente aquellos que tengan incidencia en la generación de residuos peligrosos y no peligrosos.
4.1.1.3.1. 2 Identificación y descripción de las áreas o procesos de generación de residuos o desechos peligrosos y no peligrosos.
CARACTERIZACIÓN CUALITATIVA
Ejemplo :
ÁREA | TIPO DE RESIDUOS | CARÁCTERISTICAS
Inyectología | Peligrosos No Peligrosos | Biosanitarios (Gasa, algodón, guantes, tapabocas, jeringas) Cortopunzantes ( agujas) Aprovechables (Papel, cartón, plástico) No aprovechables (Servilletas, papel sanitario)
Consultorios | Peligrosos No Peligrosos | Biosanitarios (Gasa, algodón, guantes, tapabocas, baja lengua Cortopunzantes (agujas) Aprovechables (Papel, cartón, plástico, metales) No aprovechables (Servilletas, papel sanitario)
Resolución 591 de 2024

## Slide 35: DIAGNÓSTICO
El generador debe describir las actividades realizadas y los servicios prestados, especialmente aquellos que tengan incidencia en la generación de residuos peligrosos y no peligrosos.
4.1.1.3.1. 2 Identificación y descripción de las áreas o procesos de generación de residuos o desechos peligrosos y no peligrosos.
CARACTERIZACIÓN CUANTITATIVA
Resolución 591 de 2024

## Slide 36
Resolución 591 de 2024

## Slide 37: Clasificación de generadores de acuerdo con la cantidad de residuos o desechos peligrosos generados
>1000 Kg/mes
Gran generador
100 < 1000 Kg/mes
Mediano generador
10 < 100 Kg/mes
Pequeño generador
< 10 Kg/mes
Micro generador
Resolución 591 de 2024

## Slide 38
4.1.1.3.1.4 Identificación y descripción de actividades de prevención y minimización de la generación de residuos
Incorporación de criterios ambientales en la compra y contratación de bienes, productos y servicios.
Elaborar programas de reducción y uso eficiente de materias primas e insumos.
Generar estrategias de sustitución de productos, insumos o dispositivos médicos que contengan sustancias peligrosas, tales como, retardantes de llama bromados, plomo, mercurio entre otros, particularmente aquellos que se encuentran listados en convenios o iniciativas internacionales, como el convenio de Estocolmo, Convenio de Montreal, Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM), entre otros, alineadas con la protección de la salud humana y el ambiente.
Inclusión de tecnologías más eficientes para la reducción de residuos o desechos.
Acciones encaminadas a reducir el uso de equipos de enfriamiento (neveras, aires acondicionados, cuartos fríos, entre otros) y extintores de fuego con sustancias con potencial de calentamiento global.
Generar procedimientos para el control de inventados que evite la caducidad de los productos que se puedan convertir en residuos o desechos.
Uso de productos, insumos o tecnologías que al ser usados no generen residuos con características peligrosas.
4.1.1.3.1.5. Identificación de condiciones para la segregación en la fuente de residuos
Características y manejo de recipientes y bolsas.
Características y manejo de las bolsas desechables
Características y manejo de recipientes para residuos cortopunzantes
Recipientes para el reciclaje
Resolución 591 de 2024

## Slide 39: 4.1.1.3.1.6 Identificación y descripción de las condiciones para el movimiento interno de residuos
Movimiento interno de residuos o ruta sanitaria interna
Frecuencias y horarios de recolección
Tipos de residuos a movilizar.
Ubicación de las áreas de generación de los residuos, ubicación de las unidades de almacenamiento intermedio y/o central según sea el caso, así como las rutas de movimiento interno de acuerdo con el tipo de residuo.
Plano o esquema del establecimiento donde se identifique:
Fuente: Propia
Resolución 591 de 2024

## Slide 40
Almacenamiento de Residuos
Intermedio
Si genera mas de 65 Kg día
Central
Almacenamiento en Propiedad Horizontal
Pequeños y Micro generadores

## Slide 41
Condiciones de Almacenamiento
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
Paredes, pisos y techos de fácil limpieza y desinfección con media caña
Medidas de Seguridad para evitar acceso de personas no autorizadas
Señalización por clase de residuo
Permitir el acceso del personal manipulador
Aviso de identificación
Drenaje y punto de agua
Iluminación y ventilación adecuada

## Slide 42
Condiciones de Almacenamiento
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
Señales de riesgo como no fumar, uso EPP
Equipo de control de incendios
Medidas que garanticen el almacenamiento seguro según peligrosidad
Contar con canastillas o recipientes
Garantizar capacidad de almacenamiento
Aislado servicios asistenciales y preparación de alimentos
Barreras físicas o elementos que impidan el acceso a vectores

## Slide 43
Condiciones de Almacenamiento
15.
16.
17.
Para residuos anatomopatológicos sistema de refrigeración
Kit de manejo de derrames
Permitir la evacuación de los residuos o fácil acceso de vehículos
Para inmuebles Propiedad Horizontal deben estar dentro de la Propiedad Horizontal
Resolución 591 de 2024

## Slide 44
Condiciones de Almacenamiento
Pequeños micro generadores
01.
02.
03.
04.
05.
Área Definida y aislada de áreas asistenciales y de servicios
Ubicada en área de poca circulación
Superficies de fácil limpieza y desinfección
Medidas que garanticen el almacenamiento seguro según peligrosidad
Contar con contenedores etiquetados

## Slide 45: 4.1.1.3.1.8 Descripción de los procedimientos para la limpieza y desinfección de equipos en desuso, contenedores o recipientes, contenedores de recolección para el movimiento interno, unidades de almacenamiento y otros
d) Condiciones de la unidad de almacenamiento para pequeños y micro generadores que no se encuentren en inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal
Se deberá destinar un área para la limpieza y desinfección de los contenedores o recipientes, contenedores de recolección interna y demás implementos utilizados para el aseo y limpieza de las instalaciones, o realizar este procedimiento en el área de almacenamiento intermedio o central de residuos, garantizando procedimientos que minimicen los riesgos.
Los procedimientos deben contener como mínimo: Descripción de actividades a realizar por tipo de elemento, frecuencias y horarios, insumos, agentes activos y concentraciones de los productos de aseo y desinfectantes, elementos de protección personal, formatos de control de ejecución e identificación del personal i'esponsable. Estos procedimientos deben quedar consignados en el Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades.
Resolución 591 de 2024

## Slide 46: 4.1.1.3.2. Programa de capacitación y socialización
Para los pequeños y micro generadores, el programa de capacitación y socialización deberá incluir como mínimo un cronograma de capacitación, los temas a tratar y las actas de asistencia.
Fuente: Resolución 591 de 2024
Resolución 591 de 2024

## Slide 47: 4.1.1.3.3. Plan de contingencias para el manejo de residuos
Contingencias
Incendios en las áreas de almacenamiento de residuos. Inundación en las áreas de almacenamiento de residuos. (en los casos que aplique)
Interrupción del suministro de agua para las actividades de limpieza y desinfección dentro del marco de la gestión interna de residuos.
Interrupción del suministro de energía en las unidades de almacenamiento de residuos y sistemas de refrigeración.
Derrame de residuos con características, corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y con riesgo biológico o infeccioso, según lo evidenciado en el diagnóstico. Interrupción temporal del servicio de recolección
Alteración de las condiciones operativas que incrementen la generación de residuos
Resolución 591 de 2024

## Slide 48: 4.1.1.3.4. Seguridad y Salud en el Trabajo
En el marco de los SG SST, las actividades sujetas deberán dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019
Con el fin de garantizar la promoción, prevención y disminución de los peligros y accidentes a los que se ven expuestos quienes realizan el manejo y gestión de residuos
Resolución 591 de 2024

## Slide 49: 4.1.1.3.5. Cronograma de actividades para la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades
Fuente: Resolución 591 de 2024
Resolución 591 de 2024

## Slide 50: 4.1.1.3.6. Tratamiento interno de residuos con riesgo biológico o infeccioso (aplica para aquellos casos en que el generador realice esta actividad en sus instalaciones)
Resolución 591 de 2024

## Slide 51: 4.1.1.3.7. Estrategia para la recepción de residuos cortopunzantes generados por pacientes que requieran en la atención de patologías crónicas, cuidados paliativos o atención ambulatorias el uso de elementos cortopunzantes.
Identificar los pacientes que sean atendidos rutinariamente por el establecimiento y las patologías que requieran el uso continuo de jeringas, lancetas entre otros para su tratamiento.
Suministro de los recipientes para la segregación de los residuos cortopunzantes (recipientes de paredes rígidas).
Recibir los residuos cortopunzantes que sean entregados por sus pacientes.
Informar a los pacientes las condiciones en que se recibirán los residuos cortopunzantes.
Mantener información sobre los residuos cortopunzantes recibidos. Gestionar los residuos cortopunzantes de acuerdo con las disposiciones establecidas en el presente Manual.
Información, educación y comunicación a los pacientes sobre el manejo y disposición segura de los residuos cortopunzantes.
Resolución 591 de 2024

## Slide 52: 4.1.2. Etapa de implementación
El generador es el responsable de la implementación de la gestión interna del Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4.1.1 del presente Manual.
4.1.3. Etapa de seguimiento ​ ​
Mediante auditorías internas llevarán a cabo la revisión de cada una de las actividades definidas, con el fin de verificar su cumplimiento
Las auditorias deben incluir la descripción de las frecuencias, responsables, metodologías, formatos, jornadas de socialización de resultados y demás elementos requeridos para su implementación
Los resultados obtenidos, los soportes, las acciones correctivas y de mejoramiento continuo que surjan de estas, deben consolidarse en un documento de resultados
Resolución 591 de 2024

## Slide 53: 4.1.3.2. Información disponible a la autoridad sanitaria
Resolución 591 de 2024

## Slide 54
Aplica a todos los tipos de generadores
Sin ponderación
Basada en los instrumentos diseñados por Minsalud
Una vez finalizado los instructivos se implementarán las actas dispuestas por Minsalud
Acta anexa SDS
Minsalud
Acta por tipo de generador:
  Grande y Mediano
  Pequeño y Micro con tratamiento
  Pequeño y Micro sin tratamiento
Documento ponderado
Se encuentra en proceso los instructivos por parte del Ministerio
Acciones IVC – SDS, frente a la implementación de instrumentos de evaluación de la Resolución 591 de 2024

## Slide 55
05. CONDICIONES GENERALES PARA EL TRANSPORTADOR
PG
I
RASA
06. CONDICIONES GENERALES PARA LOS GESTORES
01. REQUISITOS GENERALES
02. OBLIGACIONES DEL GENERADOR
03. ETAPA DE SEGUIMIENTO
04.INFORMACION DISPONIBLE PARA LA AUTORIDAD AMBIENTAL
Gestión Externa

## Slide 56
01
09
02
08
03
07
Obligaciones del Transportador
Decreto 351 de 2014​
Artículo 2.8.10.2 Decreto 780 de 2016​
Entregar comprobante de recolección
Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1079 de 2015.
  Capacitar al​
personal encargado.
06
04
Cumplir con las disposiciones establecidas en el Manual de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud.
Contar con licencias y permisos.
Dar cumplimiento a la normatividad.
Expedir al generador comprobante de disposición final.
Contar con personal idóneo y capacitado.

## Slide 57
Situación Actual de los residuos en la ciudad

## Slide 58
EN TEMAS RELACIONADOS CON EL SOGCS
ASISTENCIA TÉCNICA
La Secretaría Distrital de Salud brinda asistencia técnica en temas relacionados con los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud SOGCS, Seguridad del Paciente y Humanización a los prestadores y/o usuarios de servicios de salud del Distrito Capital, orientado al desarrollo de capacidades y/o fortalecimiento de competencias que aporten a la garantía del derecho a la salud.
Atención individual en horario de 7:00 am a 4:00 pm en jornada continua en los teléfonos 601-3649090
Ext 9209 y 9890 y/o el celular 3017241721 y presencial en el Edificio Administrativo Primer Piso - Modulo 11.
Para solicitudes virtuales realice su requerimiento a través del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá Te Escucha: https://bogota.gov.co/sdqs/