## Slide 1
LUBRICANTES

## Slide 3
Lubricantes
Son sustancias sólidas, semisólidas o liquidas de origen animal, vegetal, mineral o sintético que pueden utilizarse para reducir el rozamiento entre piezas y mecanismos en movimiento.

## Slide 4
Líquidos
De base (origen) mineral o vegetal.
Son necesarios para la lubricación hidrodinámica y son usados comúnmente en la industria, motores y como lubricantes de perforación

## Slide 5
Son las denominadas "Grasas". Su composición puede ser mineral, vegetal y frecuentemente son combinadas con muchos tipos de lubricantes sólidos como el Grafito, Molibdeno o Litio.
Semisólidos

## Slide 6
Sólidos
Es un tipo de material que ofrece mínima resistencia molecular interna por lo que por su composición ofrece óptimas condiciones de lubricación sin necesidad de un aporte lubricante líquido o semisólido. El más común es el Grafito, aunque la industria está avanzando en investigación en materiales de origen metálico.
Un lubricante se compone de una base, que puede ser mineral o sintética y un conjunto de aditivos que le confieren sus propiedades y determinan sus características.
Cuanto mejor sea la base menos aditivos necesitará, sin embargo, se necesita una perfecta comunión entre estos aditivos y la base, pues sin ellos la base tendría unas condiciones de lubricación mínimas.
Es conveniente señalar que el lubricante no elimina totalmente el rozamiento, aunque si lo disminuye notablemente, el rozamiento por contacto directo entre las piezas es sustituido por otro rozamiento interno mucho menor entre las moléculas del lubricante, este rozamiento interno es lo que llamamos viscosidad.

## Slide 7
CLASIFICACION

## Slide 8
Mineral
Es el más usado y barato de las bases parafínicas o naftenicas. Se obtiene tras la destilación del barril de crudo después del gasóleo y antes que el alquitrán, comprendiendo un 50% del total del barril, este hecho, así como su precio hacen que sea el más utilizado.
Existen dos tipos de lubricantes minerales clasificados por la industria, grupo 1 y grupo 2 atendiendo a razones de calidad y pureza predominando el grupo 1.
Es una base de bajo índice de viscosidad natural (SAE 15) por lo que necesita de gran cantidad de aditivos para ofrecer unas buenas condiciones de lubricación. El origen del lubricante mineral por lo tanto es orgánico, puesto que proviene del petróleo.
Los lubricantes minerales obtenidos por destilación del petróleo son fuertemente aditivados para poder:
1.Soportar diversas condiciones de trabajo.
2.Lubricar a altas temperaturas.
3. Permanecer estable en un amplio rango de temperatura.
4. Tener un índice de viscosidad alto.
5. Tener higroscopicidad definida como la capacidad de retener humedad.

## Slide 9
Sintético
Es una base artificial y por lo tanto del orden de 3 a 5 veces más costosa de producir que la base mineral. Se fabrica en laboratorio y puede o no provenir del petróleo. Poseen unas excelentes propiedades de estabilidad térmica y resistencia a la oxidación, así como un elevado índice de viscosidad natural (SAE 30).
Poseen un coeficiente de tracción muy bajo, con lo cual se obtiene una buena reducción en el consumo de energía.

## Slide 10
Tipos de lubricantes sintéticos
1.- HIDROCRACK o grupo 3
2.- PAO o grupo 4
3.- PIB o grupo 5
4.- ESTER

## Slide 11
Función de los lubricantes
Los lubricantes no solo disminuyen el rozamiento entre los materiales, sino que también desempeñan otras importantes misiones para asegurar un correcto funcionamiento de la maquinaria, entre estas otras fusiones cabe destacar las siguientes:
-Refrigerante
-Eliminador de impurezas
-Sellante
-Anticorrosivo y anti desgaste
-Transmisor de energía

## Slide 12
Composición de lubricantes
Los lubricantes se componen de aceites base y una serie de aditivos
modificadores de las propiedades de estos aceites.
Los aceites base pueden provenir del refino del petróleo ó bien de reacciones
petroquímicas.
Los primeros son los denominados aceites minerales y los segundos
son conocidos como aceites sintéticos

## Slide 13
Aditivos en los lubricantes
La base de un lubricante por sí sola no ofrece toda la protección que necesita un motor o componente industrial, por lo que en la fabricación del lubricante se añade un compuesto determinado de aditivos atendiendo a las necesidades del fabricante del motor (Homologación o Nivel autorizado) o al uso al que va a ser destinado el lubricante en cuestión.

## Slide 14
Aditivos usados en los lubricantes
Antioxidantes
Anti desgaste Extrema Presión (EP)
Antiespumantes
Anti herrumbre
Detergentes
Dispersantes
Espesantes
Diluyentes

## Slide 15
Características
Viscosidad: Es la propiedad fundamental y más importante de un lubricante líquido. Se puede definir como su resistencia a fluir ó lo que es lo mismo, la medida del rozamiento interno de sus moléculas.
La viscosidad se mide según el tiempo que tarda una cantidad determinada de aceite en fluir a través de un orificio a una temperatura estándar. Cuando más tarda, mayor es la viscosidad, y por consiguiente mayor es el código SAE
No hay que confundir términos de untuosidad o densidad con viscosidad. La untuosidad es la adherencia de las partículas a las superficies metálicas, incluso en posición vertical. Debido a la untuosidad, las superficies metálicas permanecen con una capa fina de lubricante incluso tras largo tiempo después de haber sido aportado el lubricante. La densidad es el peso de una materia en relación al volumen que ocupa. No aporta ninguna propiedad a los lubricantes.

## Slide 16
Nota
La viscosidad en un fluido depende de la presión y de la temperatura:
· Al aumentar la temperatura disminuye la viscosidad.
· Al aumentar la presión aumenta la viscosidad.

## Slide 17
Detergencia
Su misión reside en mantener en suspensión las partículas contaminantes en el seno del aceite, evitando que entren en contacto con las partes metálicas

## Slide 18
CLASIFICACION
De los aceites

## Slide 19
Como hemos visto, los aceites tienen la característica de modificar su viscosidad con la temperatura, siendo el índice de viscosidad el parámetro que mide la resistencia del fluido a modificarla.
Un aceite monogrado presenta un comportamiento correcto en unas concretas y limitadas condiciones de temperatura ambiente, dependiendo de su grado SAE. Así los aceites acompañados de la sigla W aseguran un comportamiento determinado en frío lo cual los hace aptos para funcionar en invierno, los que no presentan la sigla W no garantizan un buen comportamiento en frío, por lo que solo son recomendables para verano.
Monogrado y Multigrado

## Slide 20
Un aceite multigrado parte de un aceite tipo W al cual se le añaden mejoradores del índice de viscosidad. De esta forma se asegura el comportamiento en frío del aceite, pero al aumentar la temperatura la estabilización de la viscosidad debida a la aditivación permitirá al aceite comportarse como un fluido de verano, garantizando la correcta lubricación. Así, un aceite multigrado de grado SAE 15W40, se comportará en frío como un SAE 15W con la consiguiente facilidad para ser bombeado y garantizar una correcta lubricación desde el arranque, pero al aumentarla temperatura del aceite este actuará como un SAE 40 garantizando una viscosidad adecuada a alta temperatura y una película lubricante estable.
Para determinar el nivel de calidad de un aceite, hay que recurrir a las aprobaciones y especificaciones internacionales emitidas por organismos que certifiquen mediante pruebas y ensayos el nivel de rendimiento de un aceite.
Monogrado y Multigrado

## Slide 21
Nota
Encontramos aceite para motores diésel, motores gasolina y motores dos tiempos.
El aceite de motor diésel tiene una viscosidad más alta y una capacidad de bombeo a baja temperatura en comparación con el aceite de motor de gasolina y para los motores dos tiempos donde el aceite es quemado junto mezcla de aire y combustible

## Slide 22
La transmisión es el conjunto de órganos de los equipos que tienen la misión de transmitir la energía generada en el motor a las ruedas adaptándola a las condiciones de marcha que se deseen. Consta de:
· El embrague
· transmisión (manual ó automática)
· El diferencial
En las transmisiones encontramos dos clases: manuales y automáticas.
Lubricantes para transmisiones

## Slide 23
Los aceites para el tipo de transmisiones manuales deben reunir las siguientes características:
Viscosidad adecuada: por un lado, elevada para hacer frente a las condiciones de lubricación en capa límite. Por otra parte, deberá ser lo suficientemente fluido en frío para garantizar el desplazamiento de los mecanismos de engrane.
Extrema presión: (EP) elevadas a fin de evitar el contacto del metal con metal.
Propiedades anticorrosivas, antiherrumbre, antiespumantes.
Lubricantes para transmisiones

## Slide 24
En las transmisiones automáticas las características que deben reunir los fluidos para cumplir estas misiones son:
· Índice de viscosidad elevado y estable
· Propiedades anti-espuma
· Propiedades de fricción
· Resistencia a la oxidación
· Estabilidad térmica, propiedades anti-desgaste y anticorrosivas.
Lubricantes para transmisiones

## Slide 25
permite que estas puedan girar a distinta velocidad sin perder agarre, por ejemplo, a la hora de trazar una curva.
Tiene una viscosidad muy alta.
Diferenciales

## Slide 26
Los fluidos hidráulicos tienen su origen como aceites de transmisión de potencia en circuitos hidráulicos, los cuales tienen su aplicación debido a la versatilidad que proporcionan dada la amplia gama de movimientos que pueden llegar a realizar, con una transmisión de potencia que puede variar desde valores bajos a muy altos.
En el circuito hidráulico se cuenta como componentes básicos de una bomba, encargada de convertir la energía mecánica en energía hidráulica e inferir al fluido de un caudal a presión, y actuadores que pueden ser lineales (cilindros) ó rotativos (motores) que tienen por misión convertir la energía recibida del fluido en energía mecánica.
Cuando se selecciona una menor viscosidad a la requerida se genera una disminución en la eficiencia del sistema, deterioro en la lubricación dinámica y pérdida de presión. Asimismo, aumenta el riesgo de fugas internas y externas y el contacto metálico en bombas y válvulas.
Mientras que cuando se elige una viscosidad elevada se genera un exceso de ruido y cavitación en la bomba, lentitud de respuesta en el sistema, aumento en el consumo de energía, mala lubricación y caída de la presión.
Aceite hidráulico